Załącznik Nr 9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO I OPROGRAMOWANIA

Podane w niniejszym załączniku nazwy własne urządzeń i oprogramowania oraz ich parametry techniczne mają na celu jedynie opisanie minimalnych wymogów jakie Zamawiający wymaga od zaproponowanego sprzętu i oprogramowania w ofercie Wykonawcy

CZĘŚĆ I

- SERWER – 1 szt.

| Serwer |
| --- |
| 1 | Obudowa | Obudowa typu Rack o wysokości maksymalnej 5U, wraz kompletem szyn umożliwiających montaż w standardowej szafie Rack, wysuwanie serwera do celów serwisowych wraz z organizatorem kabli. |
| 2 | Płyta główna | Z możliwością instalacji minimum dwóch fizycznych procesorów, posiadająca minimum 12 slotów na pamięci z możliwością zainstalowania do minimum 384GB pamięci RAM, możliwe zabezpieczenia pamięci: ECC, SDDC, Memory Mirroring Rank Sparing, SBEC. Płyta główna zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona trwale jego znakiem firmowym. |
| 3 | Procesor | Dwa procesory min. sześciordzeniowe dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku minimum 182.4 Gflops w trybie standardowej pracy, gdzie moc obliczana jest wzorem Gflops=C * I * F C- liczba rdzeni procesora I – liczba instrukcji zmiennoprzecinkowych typu dodawanie i mnożenie w podójnej precyzji wykonywanych przez pojedynczy rdzeń procesora w czasie jednego cyklu zegarowego (np. dla procesora Intel Xeon seria E56xx oraz procesorów AMD Opteron I=4 F – Częstotliwość zegara procesora w GHz |
| 4 | Pamięć RAM | Minimum 32 GB pamięci RAM o częstotliwości taktowania minimum 2133MHz |
| 5 | Sloty PCI Express | Funkcjonujące sloty PCI Express: - minimum sześć slotów PCI Express trzeciej generacji, wszystkie sloty pełnej wysokości |
| 6 | Wbudowane porty | Minimum 9 portów USB 2.0 z czego min. 2 w technologii 3.0 (porty nie mogą zostac osiągniete poprzez stosowanie dodatkowych adapterów, przejściówek oraz kart rozszerzeń) 1x RS-232, 2x VGA D-Sub |
| 7 | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca wyświetlanie obrazu w rozdzielczości minimum 1280x1024 pikseli |
| 8 | Interfejsy sieciowe | Minimum dwa interfejsy sieciowe 1Gb/s Ethernet ze złączami BaseT nie zajmujące żadnego z dostępnych slotów PCI Express oraz złącz USB. |
| 9 | Kontroler pamięci masowej | Sprzętowy kontroler dyskowy, umożliwiający obsługę dysków z prędkościami transferu 3, 6, 12 Gb/s; umożliwiający skonfigurowanie na wewnętrznej pamięci dyskowej zabezpieczeń RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, wyposażony w wbudowaną, nieulotną pamięć cache o pojemności min. 1GB. |
| 10 | Wewnętrzna pamięć masowa | Możliwość instalacji min. 4.5TB w wewnętrznej pamięci masowej typu Hot Plug 15k RPM, możliwość instalacji dysków twardych typu: SATA, NearLine SAS, SAS, SSD oraz SED dostępnych w ofercie producenta serwera. Zainstalowane 4 dyski twarde o poj. min. 600GB SAS 10k RPM każdy skonfigurowane fabrycznie w RAID 5 Zainstalowany wewnetrzny napęd taśmowy min. LTO4 wraz z dedykowanym kontrolerem. Możliwość instalacji dodatkowej wewnętrznej pamięci masowej typu flash, dedykowanej dla hypervisora wirtualizacyjnego, umożliwiającej konfigurację zabezpieczenia typu "mirror" lub RAID 1 z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości minimalnej ilości wewnętrzej pamięci masowej w serwerze. |
| 11 | Napęd optyczny | Zainstalowany wewnętrzny napęd umożliwiający odczyt i zapis nośników DVD |
| 12 | Diagnostyka i bezpieczeństwo | - Elektroniczny panel informacyjny umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze, adresach MAC kart sieciowych, numerze serwisowym serwera, aktualnym zużyciu energii, nazwie serwera, modelu serwera. - fabryczne oznaczenie urządzenia, wykonane przez producenta serwera informujące Zamawiającego m.in. o numerze serwisowym serwera, pełnej nazwie podmiotu Zamawiającego, modelu serwera; gwarantujące Zamawiającemu dostawę nowego, nieużywanego i nie pochodzacego z innych projektów sprzętu. - zintegrowany z płytą główną moduł TPM - wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. - fizyczne zabezpieczenie dedykowane przez producenta serwera uniemożliwiające wyjęcie dysków twardych umieszczonych na froncie obudowy przez nieuprawnionych użytkowników. |
| 13 | Chłodzenie i zasilanie | Minimum 4 redundantne wentylatory pracujące w trybie Fault Tolerant. Dwa redundantne zasilacze Hot Plug o mocy minimum 750 Wat każdy wraz z kablami zasilającymi. |
| 14 | Zarządzanie | Niezależna od zainstalowanego systemu operacyjnego, zintegrowana z płytą główną lub jako dodatkowa karta rozszerzeń (Zamawiający dopuszcza zastosowanie karty instalowanej w slocie PCI Express jednak nie może ona powodować zmiejszenia minimalnej ilości wymaganych slotów w serwerze), posiadająca minimalną funkcjonalność : - komunikacja poprzez interfejs RJ45 - podstawowe zarządzanie serwerem poprzez protokół IPMI 2.0, SNMP, VLAN tagging - wbudowana diagnostyka - wbudowane narzędzia do instalacji systemów operacyjnych - dostęp poprzez interfejs graficzny Web karty oraz z linii poleceń - monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym z możliwością graficznej prezentacji - lokalna oraz zdalna konfiguracja serwera - zdalna instalacja systemów operacyjnych - wsparcie dla IPv4 i IPv6 - zapis zrzutu ekranu z ostatniej awarii - możliwość zarządzania poprzez bezpośrednie podłączenie kablem do dedykowanego złącza USB - integracja z Active Directory Możliwość rozbudowy funkcjonalności karty o automatyczne przywracanie ustawień serwera,kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w przypadku awarii i wymiany któregoś z komponentów z dedykowanej pamięci flash (w tym kontrolera RAID, kart sieciowych, płyty głównej). Dodatkowe opogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, spełniające minimalne wymagania: - Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych - Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta - Wsparcie dla protokołów– WMI, SNMP, IPMI, WSMan, Linux SSH - Możliwość oskryptowywania procesu wykrywania urządzeń - Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram - Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów - Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS - Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika - Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach - Automatyczne skrypty CLI umożliwiające dodawanie i edycję grup urządzeń - Szybki podgląd stanu środowiska - Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia - Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu - Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia - Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń - Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej - Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu - Możliwość podmontowania wirtualnego napędu - Automatyczne zaplanowanie akcji dla poszczególnych alertów w tym automatyczne tworzenie zgłoszeń serwisowych w oparciu o standardy przyjęte przez producentów oferowanego w tym postępowaniu sprzętu - Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów - Możliwość importu plików MIB - Przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol konsol firm trzecich - Możliwość definiowania ról administratorów - Możliwość zdalnej aktualizacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego serwerów - Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania) - Możliwość instalacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta - Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów - Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie gwarancji, adresy IP kart sieciowych |
| 15 | Gwarancja | Min. trzy lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. Możliwość rozszerzenia gwarancji przez producenta do siedmiu lat. W przypadku awarii, dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego. Do oferty należy załączyć oświadczenie producenta serwera o spełnieniu tego warunku. W przypadku awarii, diagnostyka przeprowadzona w miejscu instalacji przez pracownika autoryzowanego serwisu producenta. Do oferty należy załączyć oświadczenie producenta serwera o spełnieniu tego warunku. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Możliwość telefonicznego i elektronicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta oraz poprzez stronę internetową producenta lub jego przedstawiciela. Dokumentacja dostarczona wraz z serwerem dostępna w języku polskim lub angielskim. Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia, oraz pobieranie najnowszych uaktualnień mikrokodu oraz sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gawarancji serwera. |
| 16 | Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001 (dokumenty załączyć do oferty) Serwer musi posiadać deklaracja CE (dokument załączyć do oferty) Oferowany sewer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2. Zgodność z wirtualizatorami Citrix, Vmware vSphere, Microsoft Hyper-V. Zgodność z systemami SUSE Linux Enterprise Server, RedHat Enterprise Linux, Citrix XenServer, VMware vSphere.. |
| 17 | Oprogramowanie | Windows 2012 standard 64 bit PL Acronis Backup Advanced for SQL (v11.5) incl. AAS GESD |
| Macierz dyskowa |
| 18 | Procesor | Min dwurdzeniowy o częstotliwości 1.33GHz |
| 19 | Pamięć | 1GB DDR3 RAM |
| 20 | Ilość dysków | 4x 1TB SATA III, 64 MB cache, niezawodność 1000000 godz. Transfer min 600 MB/s |
| 21 | Sieć | 2x Gigabit LAN RJ45 |
| 22 | Złącza dodatkowe | 2xUSB 3.02xeSATA |
| 23 | Obsługa RAID | RAID 0,1,5, JBOD, Single Disk |
| 24 | Wymiary | 1U 19” |
| 25 | Szyny | Standardowo w wyposażeniu szyny teleskopowe do montażu w szafie rack. |
| 26 | Obsługiwane systemy operacyjne | Windows, Linux, Unix |
| 27 | Port trunking | tak - balance, active backup, balance XOR, broadcast, IEE 802.3ad,adaptacyjny rozkład obciążenia, balance TLB, Balance ALB |
| 28 | Multi IP | tak - oddzielne adresy IP na każdym porcie sieciowym |
| 29 | Inne usługi | iSCSI target, Virtual Disk |
| 30 | Wbudowany serwer www | PHP, MySQL, phpMyAdmin, Joomla |
| 31 | Gwarancja | Gwarancja min. 36 miesięcy czas reakcji serwisu do 48godzin. Naprawa do 72 godzin od przyjęcia zgłoszenia. Serwis musi być realizowany przez Producenta lub autoryzowanego partnera. W przypadku awarii dysków twardych, wymagane jest pozostawienie dysku u zamawiającego. W przypadku awarii diagnostyka przeprowadzona w miejscu instalacji przez pracownika serwisu producenta. |
| Panel zarządzania mocą i temperaturą |
| 32 | Montaż | Montaż w szafie RACK 19” wysokość 1U |
| 33 | Dystrybucja zasilania | 8 gniazd zasilających |
| 34 | Czujniki | Czujnik temperatury i czujnik wilgotności |
| 35 | Funkcje użytkowe | SOFT-START – lekkie włączanie serwerów, szaf, elementów automatyki itd. Możliwość definiowania indywidualnych opóźnień załączeń dla poszczególnych gniazd panelu po powrocie zasilania lub po aktywacji gniazd SLAVE MASTER-SLAVE – oszczędzanie energii Automatyczne wyłączanie gniazd (urządzeń) SLAVE, gdy wyłączysię urządzenie (gniazdo) MASTER PDU-TERMOSTAT – Dla każdego z gniazd panelu można zdefiniować temperatury, powyżej lub poniżej których ma być aktywowane. Pojedyncze gniazdo może również być aktywowane sygnałem poniżej jak i powyżej zadanych różnych temperatur PDU-HIGROSTAT –Dla każdego z gniazd panelu można zdefiniować poziomy wilgotności, powyżej lub poniżej których ma być aktywowane. Pojedyncze gniazdo może również być aktywowane sygnałem poniżej jak i powyżej zadanych wartości Sterowanie wyjściami Możliwość wyłączenia dowolnego gniazda panelu niezależnie od jego trybu pracy i czasu. Sygnalizacja stanów alarmowych  Monitorowanie on-line: prądów i mocy na poszczególnych gniazdach prądu i mocy zbiorczej dołączonej napięcia w sieci energetycznej temperatury i wilgotności |
| 36 | Interface Ethernet: | Odczyt i zapis danych przez sieć komputerową (LAN/WAN), zdalne zarządzanie i monitoring on-line, SNMP, SNTP, DHCP, aplikacja zarządzająca Windows |
| 37 | Gwarancja | Min. 36 miesięcy |

CZĘŚĆ II

- Komputer stacjonarny – 6szt.

| Lp. | Nazwa funkcji, komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| --- | --- | --- |
| 11 | Typ | Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta |
| 3 | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |
| 3 | Wydajność obliczeniowa | Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html) co najmniej wynik min. 4950 punktów Passmark CPU Mark Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Oferent musi dostarczyć Zamawiającemu licencjonowane oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. |
| 4. | Pamięć operacyjna | Min. 4GB Dwa DIMM sloty: Non-ECC dual-channel 1600MHz, DDR3 SDRAM, rozbudowa do 16GB |
| 5. | Parametry pamieci masowej | 3.5” HDD min 500 GB 7200 RPM SATA 3.0Gb/s |
| 6. | Wydajność grafiki | Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową ze wsparciem dla HDMI v1.4 z 3D, ze sprzętowym wsparciem dla kodowania H.264 oraz MPEG2, DirectX 10.1, OpenGL 3.0, Shader 4.1 posiadająca min. 6EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode o max rozdzielczości 2560x1600 @ 60Hz (cyfrowo) i 2048x1536 @ 75Hz (analogowo) |
| 7. | Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy. |
| 8. | Obudowa | Typu Tower z obsługą kart 1x PCIe x 16, 2 x PCIe x 1, 1x PCI, wyposażona w min. 2 kieszenie: 1 szt 5,25” zewnętrzne i 1 szt 3,5” wewnętrzne. Suma wymiarów nie większa niż 100 cm. W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować: Przebieg procesu POST Awarię BIOS-u Awarię procesora Uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia złączy PCI i PCIe, kontrolera Video, płyty głównej, kontrolera USB Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów wymaganych w punkcie 17 specyfkacji, podpunkt 5 |
| 9. | Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 32bit i 64bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) |
| 11. | BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: a/ wersji BIOS, b/ nr seryjnym komputera c/ ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, d/ typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, pojemności zainstalowanego dysku twardego e/ rodzajach napędów optycznych f/ MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej g/ kontrolerze audio Funkcja blokowania wejścia do BIOS, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) |
| 14. | Ergonomia | Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i 3,5” dysku twardego bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych); Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych); Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) |  |
| 15. | Warunki gwarancji | Min. 36-miesięczna gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta |  |
| 16. | Wsparcie techniczne producenta | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera |  |
| 17. | Wymagania dodatkowe | Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional 64bit PL z licencją na Windows 8 PRO 64 PL lub wyżej nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny 6 Zewnętrznych portów USB 2.0 (2 przód, 4 tył) i 2 wewnętrzne porty USB 3.0; port sieciowy 1xRJ-45; 1xVGA; 1x HDMI. Przód: wejście mikrofonowe, wyjście słuchawkowe. Tył: wejście mikrofonowe, wejście liniowe, wejście liniowe, wyjście liniowe, Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną Klawiatura w układzie polski programisty Mysz z rolką (scroll) min 1000dpi Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt Dołączony nośnik ze sterownikami. |  |
| 18 | Zasilanie | Zasilacz maksymalnie 300W PSU aktywne PFC |  |
| 19 | Oprogramowanie | Microsoft Office w najnowszej wersji min Word,Exel, Outlook, PowerPoint. Wersja Polska 64Bit |  |
| Monitor |  |
| 20 | Format ekranu monitora | panoramiczny (16:9) |  |
| 21 | Przekątna ekranu | min. 21,5'' |  |
| 22 | Wielkość plamki | 0.248 x 0.248 mm |  |
| 23 | Typ LCD | IPS LED |  |
| 24 | Technologia podświetlania | LED |  |
| 25 | Rozdzielczość obrazu | min. 1920 x 1080 pikseli |  |
| 26 | Kontrast | 1000:1 |  |
| 27 | Dynamiczny kontrast | 5000000:1 |  |
| 28 | Maksymalna powierzchnia robocza | min. 476,1 mm x 267,8 mm; |  |
| 29 | Jasność | 250 cd/m2 |  |
| 30 | Kąt widzenia poziomy/pionowy | 178 stopni |  |
| 31 | Kąt widzenia lewy/prawy | 89 stopni |  |
| 32 | Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |  |
| 33 | Złącza wejściowe | min. 1x DVI-D, min. 1x VGA, min. 1x HDMI; |  |
| 34 | Zgodność z technologią HDCP | TAK |  |
| 35 | Wbudowane głośniki | min. 2 x 2W (stereo) |  |
| 36 | Przewody | kabel zasilający (min. 1,7 m), kabel DVI-D (min. 1,5 m), kabel Audio, uchwyt na kable |  |
| 37 | Możliwość regulacji pochylenia monitora | TAK |  |
| 38 | Normy | Zgodność oferowanego monitora z wymaganiami norm ENERGY STAR®, EPEAT Silver, VESA DPMS; |  |
| 39 | Certyfikat | TCO6 CE, TUV |  |
| 40 | Inne | Możliwość zabezpieczenia (Kensigton); |  |
| 41 | Gwarancja | Min. 36 miesięcy |  |

- Szafa serwerowa – 2szt.

| Szafa stojąca rack 19" 42U 800x1000mm |
| --- |
| 1 | Wymiary szafy | 800x1000mm 19” |
| 2 | wysokość | 42U |
| 3 | Drzwi przednie | Perforowane z zamkiem |
| 4 | Drzwi tylne | Perforowane dwuskrzydłowe uchylne z zamkiem |
| 5 | Drzwi boczne | demontowane na zatrzaskach z możliwością montażu zamka |
| 6 | Wyposażenie: | 4 wentylatory, 3 półki, listwa zasilająca, 40 koszyków ze śrubami, organizator kabli poziomy 19”, uchwyt do kabli 10szt. Dwa przepusty kablowe - jeden w suficie, drugi w podłodze Regulowane nóżki i kółka o dużej wytrzymałości |
| 7 | Obciążalność | 800kg |
| 8 | Gwarancja | Min. 36 miesięcy |