Załącznik Nr 9 strona 1/3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA MEBLI

OPIS TECHNICZNY MEBLI OKREŚLONYCH W TABELI Nr 1

RODZAJ OKLEINY: Okleina naturalna czereśniowa.

BIURKA, STOLIKI, STOŁY KONFERENYJNE:

Blat biurka: wykonany z płyty meblowej w klasie higieny E1 o gęstości od 460 do 750 kg/m3 , okleinowanej okleiną czereśniową z zastosowaniem na wąskich płaszczyznach doklejek z drewna litego. Grubość blatu wynosi około 58 mm. Płaszczyzny wąskie wzdłużne  posiadają ozdobny dwustronny profil. Blat ma kształt prostokąta i  wsparty jest na tulejach metalowych – kolor nikiel satyna (80x 50)

Blat biurka pomocniczego: wykonany z płyty meblowej w klasie higieny E1 o gęstości od 460 do 750 kg/m3 , okleinowanej okleiną czereśniową z zastosowaniem na wąskich płaszczyznach doklejek z drewna litego. Grubość blatu wynosi około 49 mm. Płaszczyzny  wzdłużne  posiadają ozdobny dwustronny profil. Blat ma kształt prostokąta.

Biurka posiadają kontener z szufladami zamykany zamkiem centralnym (3 szuflady + piórnik). W szufladach zastosowano prowadnice metalowe, kulkowe z samodociągiem oraz hamulcem. Uchwyty metalowe, dwupunktowe, rozstaw 128mm, kolor nikiel satyna. Stojak biurka połączony z kontenerem za pomocą płyciny. Szerokość płyciny 350mm.

Biurka pomocnicze posiadają pod blatem szafkę z półką. Szafka zamykana jest zamkiem patentowym. Uchwyt szafki metalowy, dwupunktowy w kolorze nikiel satyna.

Kontener oraz szafki posiadają na krawędziach profilowane wykończenie drewnem litym. Grubość płyty korpusu wynosi około 19 mm. Zastosowano nóżki metalowe o wys. 20 mm z możliwością regulacji poziomu.

Blat stołu konferencyjnego: wykonany z płyty meblowej w klasie higieny E1 o gęstości od 460 do 750 kg/m3 , okleinowanej okleiną czereśniową z zastosowaniem na krawędziach doklejek z drewna litego. Grubość blatu wynosi około 58 mm. Krawędzie wzdłużne  posiadają ozdobny dwustronny profil, z czterech stron blatu wyfrezowany rowek ozdobny. Blat wsparty jest na tulejach metalowych – kolor nikiel satyna.

Stojaki: wykonane z płyty meblowej w klasie higieny E1 o gęstości od 460 do 750 kg/m3 , okleinowanej okleiną czereśniową z zastosowaniem na pionowych krawędziach doklejek z drewna litego. Grubość stojaków wynosi około 58 mm.  Nogi posiadają ślizgacze z regulacją poziomu, wys. nóżek 20 mm.

Biurka wyposażyć w wysuwane półki na klawiaturę komputerową.

ŁĄCZNIKI I KOŃCÓWKI:

Blat: wykonanie jak w przypadku biurek oraz stołów za wyjątkiem wsporników- tulei metalowych.

Stojaki: wykonanie jak w przypadku biurek oraz stołów.

ELEMENTY ŁACZĄCE: zastosowane zostaną połączenia śrubowe z nakrętką walcową, blaty stołów z łącznikami oraz końcówkami połączone za pomocą płytek metalowych oraz śrub i stalowych muf wkręcanych.

REGAŁY, WITRYNY, KREDENSY:

Boki:  wykonane z płyty meblowej w klasie higieny E1 o gęstości od 460 do 750 kg/m3 , okleinowanej okleiną czereśniową. Grubość elementów około 28 mm. Wewnątrz meble posiadają półki z możliwością regulacji wysokości. Przegroda pozioma mocowana na stałe. Grubość półek oraz przegrody wynosi około 19mm.  Wąskie, przednie  płaszczyzny boków posiadają profil ozdobny. Elementy korpusu połączone za pomocą złącz mimośrodowych z zaślepką w kolorze mebli. Średnie i niskie regały posiadają wspólne wieńce wykończone z przodu doklejką z drewna litego z ozdobnym, dwustronnym profilem. Przednia krawędź wieńca ma kształt łuku.

Grubość wieńców górnych około 45 mm.

Fronty mebli: wykonane z ramiaków pionowych i poziomych. Szerokość ramiaków wynosi około 60mm. Wewnątrz ramy zamontowane płyciny (regały) lub matowe szyby (witryna). Grubość szyby i płyciny wynosi 4mm. Szyby i płyciny mocowane w ramach od wewnątrz za pomocą listew krępujących.

Wszystkie szafy, pomocniki, biurka muszą posiadać możliwość ich zamknięcia zamkiem

Załącznik Nr 9 strona 2/3

patentowym.

OKUCIA: zawiasy metalowe puszkowe o średnicy 35 mm z samodomykiem, kat otwarcia 90 stopni,

uchwyty metalowe łukowe w kolorze satynowym, rozstaw 128 mm, kolor nikiel satyna, prowadnice szuflad metalowe, kulkowe z samodociągiem oraz hamulcem, z możliwością regulacji czoła szuflady w płaszczyźnie poziomej, zamki patentowe.

WYMIARY: podane w załączniku Nr 1 wymiary poszczególnych mebli są orientacyjne i w niewielkim zakresie mogą być zmienione.

OPIS TECHNICZNY MEBLI OKREŚLONYCH W TABELI Nr 2

RODZAJ OKLEINY: Okleina PCV.

BIURKA, STOLIKI, STOŁY:

Blat : wykonany z płyty meblowej w klasie higieny E1 o gęstości od 460 do 750 kg/m3 , okleinowanej okleiną PCV z zastosowaniem na wąskich płaszczyznach okleiny ABS gr. 2mm. Grubość blatu wynosi około 48 mm, blaty wykonane z trzech płyt (2szt. o grubości 18mm i 1szt. o grubości 12mm – cieńsza płyta pomiędzy grubszymi). Krawędź płyty cieńszej - 12mm wykończona jasną okleiną. Blat ma kształt prostokąta i  wsparty jest na stojakach o grubości jak blat. Pozostałe elementy biurka wykonać z płyty o grubości min. 18mm.

Kontener biurka: z szufladami zamykany zamkiem centralnym (3 szuflady + piórnik). W szufladach zastosowano prowadnice metalowe, kulkowe z samodociągiem oraz hamulcem. Uchwyty metalowe, dwupunktowe, rozstaw 128mm, kolor nikiel satyna. Wieniec kontenera z płyty o grubości min. 28mm wykończonej ABS gr. 2mm pozostałe elementy kontenera wykonać z płyty o grubości min. 18mm wykończonej ABS gr. 2mm.

Blat stołów, pomocników itp. : wykonany jak w przypadku blatów biurek.

Biurka wyposażyć w wysuwane półki na klawiaturę komputerową.

REGAŁY, WITRYNY:

Wszystkie szafy należy wykonać z płyty laminowanej PCV o grubości min. 18mm wykończonej ABS gr. 2mm z zastosowaniem wieńców o grubości około 48m wykonanych jak blaty biurek. Wszystkie szafy, pomocniki, biurka muszą posiadać możliwość ich zamknięcia zamkiem patentowym.

KOMODY, STOŁY:

Komody należy wykonać z płyty meblowej laminowanej PCV o grubości min. 18mm wykończonej ABS gr. 2mm z zastosowaniem wieńca i podstawy o grubości 48mm wykonanych jak blaty biurek.

Blaty stołów wykonać jak blaty biurek o grubości 48mm, nogi stołów wykonać z drewna litego o przekroju 8x8cm pozostałe elementy stołu wykonać z płyty meblowej laminowanej PCV o grubości min. 18mm wykończonej ABS gr. 2mm.

OKUCIA: zawiasy metalowe puszkowe o średnicy 35 mm z samodomykiem, kat otwarcia 90 stopni, uchwyty metalowe łukowe w kolorze satynowym, rozstaw 128 mm, kolor nikiel satyna, prowadnice szuflad metalowe, kulkowe z samodociągiem oraz hamulcem, z możliwością regulacji czoła szuflady w płaszczyźnie poziomej, zamki patentowe.

WYMIARY: podane w załączniku Nr 2 wymiary poszczególnych mebli są orientacyjne i w niewielkim zakresie mogą być zmienione.

OPIS TECHNICZNY MEBLI OKREŚLONYCH W TABELI Nr 3

RODZAJ OKLEINY: Okleina PCV.

ZABUDOWA ANEKSÓW KUCHENNYCH:

Blat : wykonany z płyty meblowej w klasie higieny E1 o gęstości od 460 do 750 kg/m3 , okleinowanej

Załącznik Nr 9 strona 3/3

okleiną PCV z zastosowaniem na wąskich płaszczyznach zaokrąglenia. Grubość blatu około 38mm.

Pozostałe elementy konstrukcyjne zabudowy wykonać z płyty meblowej okleinowanej okleiną PCV o grubości min. 18mm. Fronty szafek wykonać z płyty MDF o grubości min. 18mm. Zamawiający

dostarczy zakupiony przez siebie sprzęt AGD (lodówki i zmywarki) przeznaczony do zabudowy.

OKUCIA: zawiasy metalowe puszkowe o średnicy 35 mm z samodomykiem, kat otwarcia 90 stopni, uchwyty metalowe łukowe w kolorze satynowym, rozstaw 128 mm, kolor nikiel satyna, prowadnice szuflad metalowe, kulkowe z samodociągiem oraz hamulcem, z możliwością regulacji czoła szuflady w płaszczyźnie poziomej, zamki patentowe.

WYMIARY: podane w załączniku Nr 3 wymiary poszczególnych zabudów są orientacyjne, przed ich wykonaniem należy pobrać wymiary z natury w celu najbardziej optymalnego wykonania przedmiotowych mebli.