Załącznik Nr 7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO I OPROGRAMOWANIA

Podane w niniejszym załączniku nazwy własne urządzeń i oprogramowania oraz ich parametry techniczne mają na celu jedynie opisanie minimalnych wymogów jakie Zamawiający wymaga od zaproponowanego sprzętu i oprogramowania w ofercie Wykonawcy

- KOMPUTER STACJONARNY – 34 szt.

| Typ | Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta |
| --- | --- |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. |
| Procesor | Procesor wielordzeniowy, wspierający wielowątkowość oraz zintegrowaną grafikę, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik co najmniej 11 000 punktów. Wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie https://www.cpubenchmark.net/desktop.html |
| Pamięć operacyjna RAM | Minimum 8GB DDR4 2400MHz non-ECC, możliwość rozbudowy do min 64GB, 4 sloty na pamięć |
| Parametry pamięci masowej | M.2 256 GB SSD SATA |
| Napęd optyczny | DVD R+/RW+, R-/RW- Nagrywanie płyt dwuwarstwowych DVD wraz z oprogramowaniem do nagrywania oraz odtwarzania płyt DVD |
| Wydajność grafiki | Grafika zintegrowana z procesorem zapewniająca pracę na min. dwóch monitorach z wsparciem DirectX 12. |
| Wyposażenie multimedialne | Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, Port słuchawek i mikrofonu na przednim panelu, dopuszcza się rozwiązanie port combo, na tylnym panelu min. audio out |
| Porty i złącza | 1. min. 2 x DisplayPort v1.1a. 2. 10 x USB w tym: 4xUSB z przodu obudowy i 6xUSB z tyłu obudowy. Z ogólnej liczby portów USB co najmniej 6 musi być w standardzie 3.0 (Zamawiający dopuszcza w ramach portów USB 3.0 jeden port USB 3.0 typu C), wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania dodatkowych kabli, konwerterów, taśm, przejściówek itp. Wszystkie porty USB wyprowadzone na zewnątrz obudowy komputera muszą być wlutowane bezpośrednio w płytę główną komputera. 3. Na przednim panelu porty audio ( słuchawki/mikrofon) - dopuszcza się port combo, na tylnym panelu min. 1 port Line-out lub porty audio wejścia i wyjścia osobno. Wymagana liczba i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. |
| Karta sieciowa | Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE, umożliwiająca zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania komputerem z poziomu konsoli zarządzania - niezależnie od stanu zasilania komputera - łącznie z obsługą stanu uśpienia oraz hibernacji i wyłączenia. |
| Obudowa | Typu Small Form Factor. Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min 2 szt. dysku 3,5” lub dysków 2,5”. Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji pionowej lub poziomej. Wyposażona w dystanse gumowe zapobiegające poślizgom obudowy i zarysowaniu lakieru. Nie dopuszcza się aby w bocznych ściankach obudowy były usytuowane otwory wentylacyjne, cyrkulacja powietrza tylko przez przedni i tylny panel z zachowaniem ruchu powietrza przód -> tył. Zasilacz o mocy max. 200W o sprawności do 85% (min. 80 Plus Bronze) Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych, śrub radełkowych). Obudowa wyposażona w czujnik otwarcia. Komputer musi posiadać wizualny lub akustyczny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami. System diagnostyczny musi sygnalizować: a. uszkodzenie lub brak pamięci RAM, b. uszkodzenie płyty głównej (w tym również portów I/O, chipset), c. uszkodzenie kontrolera Video, d. awarię BIOS’u, e. awarię procesora. Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów na płycie głównej, wymaganych w specyfikacji wnęk zewnętrznych oraz nie może być uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych złączy na płycie głównej niewymienionych w specyfikacji a które nie są dedykowane dla systemu diagnostycznego. Każdy komputer musi być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie. Numer seryjny musi być wpisany na stałe w BIOS. |
| Dodatkowe wyposażenie | Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz optyczna USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll) |
| System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional 64 bit wersja językowa PL lub równoważny. Klucz licencyjny Windows 10 Professional musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. |
| Oprogramowanie | Zainstalowany pakiet Microsoft Office 2019 Home & Business 64 bit wersja językowa PL lub równoważny wraz z kluczem licencyjnym. Wykonawca dostarczy wraz z komputerem stacjonarnym oprogramowanie z nieograniczoną czasowo licencją na użytkowanie, umożliwiające: a. Upgrade i instalacje wszystkich sterowników oraz BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji dla oferowanego komputera, b. Możliwość sprawdzenia przed instalacją każdego sterownika oraz BIOS’u, bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego informacji o: i. poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji, ii. dacie wydania ostatniej aktualizacji, iii. zgodność z systemami operacyjnymi, |
| BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera lub nazwę modelu oferowanego komputera. Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury lub klawiatury i myszy. |
| Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu). |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (Urządzenia wyprodukowane są przez producenta, zgodnie z normą PN-EN ISO 50001 Deklaracja zgodności CE |
| Warunki gwarancji | Niezależnie od wybranego poziomu wsparcia technicznego: Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta na miejscu u klienta z czasem naprawy na następny dzień roboczy z pozostawieniem uszkodzonego dysku u klienta Min. 36 miesięcy |

- MONITOR– 51 szt.

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |
| Typ ekranu | Ekran ciekłokrystaliczny z matrycą IPS. Przekątna ekranu: minimalna/maksymalna – 23,8”/24”. Proporcje wyświetlania 16:9. |
| Rozmiar plamki | co najwyżej 0.280 mm. |
| Jasność | co najmniej 250 cd/m2. |
| Kontrast statyczny | co najmniej 1000:1. |
| Kąty widzenia (pion/poziom) | co najmniej 178 stopni w pionie i co najmniej 178 stopni w poziomie. |
| Czas reakcji matrycy | nie większy niż 6 ms (gray to gray). |
| Rozdzielczość | nie mniejsza niż 1920 x 1080. |
| Ilość kolorów | nie mniejsza niż 16,7 mln. |
| Nachylenie monitora | co najmniej w zakresie -5 do +20 stopni. |
| Regulacja wysokości | co najmniej (+/-125mm) oraz pivot. |
| Obrót podstawy | co najmniej od 45 stopni do 45 stopni |
| Powłoka powierzchni ekranu | antyodblaskowa, matowa. |
| Technologia podświetlania | LED. |
| Złącza | Co najmniej złącze DisplayPort. Wymaga się dostarczenia odpowiedniego okablowania umożliwiającego podłączenie monitora do oferowanego komputera ze złączem DisplayPort . Minimum 2 porty USB 3.0 |
| Głośniki | Minimum 2 głośniki zintegrowane z monitorem lub rozwiązanie producenta pozwalające zamontować trwale panel z głośnikami do obudowy monitora o mocy nie mniejszej niż 2W każdy. W przypadku zaoferowania rozwiązanie producenta opartego o panel z głośnikami należy dostarczyć taki panel razem z monitorem. |
| Certyfikat | 1. Deklaracja zgodności EnergyStar. 2. Certyfikat TCO . |
| Inne wymagania | 1. W chwili odbioru jakościowego monitora nie dopuszcza się żadnych martwych i/lub gorących pixeli. 2. Oferowany monitor musi umożliwiać beznarzędziowy montaż, tzn. nie dopuszcza się konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie wkrętów, śrub motylkowych, śrub radełkowych itp.). 3. Monitor musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018r., zakupiony w oficjalnym kanale sprzedaży producenta i posiadać pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej |
| Gwarancja | 3 lata realizowana przez producenta komputera. |

- DRUKARKA LASEROWA MONOCHROMATYCZNA A4 – 30 szt.

| Nazwa elementu, parametru lub cechy | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Technologia druku: | Laserowa lub LED, monochromatyczna |
| Normatywne obciążenie miesięczne | 80 000 stron A4 |
| Szybkość druku jednostronnego, format A4: | Minimum 38 str./min. |
| Czas wydrukowania pierwszej strony | Maksymalnie 6,4 sekund. |
| Rozdzielczość druku: | Minimum 1200 x 1200 dpi |
| Wbudowana pamięć: | Minimum 128 MB |
| Możliwość rozbudowy pamięci do: | nie wymagane |
| Obsługiwane systemy operacyjne: | Windows 7, Windows 8, Windows 10 Server 2008, Windows Server 2012/ 2012R2, Mac OS X, Linux |
| Standardowa pojemność kaset na papier: | Minimum: 250 arkuszy A4 (gramatura 80 g/m2) |
| Możliwość rozbudowy kaset na papier do: | Minimum: 900 arkuszy A4 (gramatura 80 g/m2) |
| Uniwersalny podajnik papieru (podajnik ręczny) | Minimum: 100 arkuszy A4 (gramatura 80 g/m2) |
| Gramatura papieru: | Przynajmniej w zakresie 60-175 g/m2 |
| Obsługiwane rozmiary nośników | A4 , A6 , koperta B5, koperta C6, koperta DL, |
| Obsługiwane rodzaje nośników | Karton, Koperty, Etykiety papierowe, Zwykły papier |
| Interfejsy standardowe: | USB 2.0, Ethernet 10BaseT/100Base TX/1000 Base T, wbudowana karta Wi-FI |
| Języki opisu strony (emulacje): | PCL5e, PCL6, PostScript 3 |
| Druk dwustronny: | Automatyczny |
| Zasilanie: | Zasilanie z sieci 230 V |
| Waga urządzenia brutto (tj. z materiałami eksploatacyjnymi)_: | Maksymalnie 9 kg |
| Materiały eksploatacyjne: | Wymagana obsługa tonera o wydajności minimum 9 000 stron A4 zgodnie z 5% pokryciem zgodnie z normą ISO/IEC 19752. Wymagane aby toner był dostępny w ofercie producenta urządzenia na dzień składania ofert. Do każdego urządzenia należy dołączyć tonery pozwalające na wydruk co najmniej 3 000 stron z 5% pokryciem zgodnie z norma ISO/IEC 19752 |
| Dodatkowo: | Dokumentacja w języku polskim. Płyta ze sterownikami dla co najmniej: 32-bitowych i 64-bitowych systemów Windows 7/8/10Windows Server2008/Windows Serwer 2008 R.2/ 2012/2012R2. Do każdej drukarki należy dołączyć kable: Kabel USB A - USB B o długości co najmniej 2 m, podwójnie ekranowany, z jednej strony zakończony wtykiem USB A a z drugiej wtykiem USB B, |
| Gwarancja: | Min. 36 miesięcy gwarancji na sprzęt w systemie on-site z czasem reakcji serwisowej – następny dzień roboczy oraz zapewnieniem naprawy sprzętu lub dostarczeniem sprzętu zamiennego w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia. |
| Dokumenty: | Oferowane urządzenia posiadają deklarację zgodności CE. Drukarka musi spełnić wymogi Energy Star. Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu drukarki w internetowym katalogu http://www.energystar.gov lub www.eu-energystar.org Dokumenty: dot. - dot. normy Energy Star (TEC), - karta katalogowa lub inny dokument |